Próbka nr: 022439/11/2017

Data poboru: 2017-11-14

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda z niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,3 | - |
| Chlor wolny | 0,95 | mg/l |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,50 | mg/l |
| Chlor ogólny | 1,45 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 683 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 893 | mV |