Próbka nr: 014991/02/2018

Data poboru: 2018-02-27

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda wprowadzana do niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,4 | - |
| Chlor wolny | 0,48 | mg/l |
| Mętność | 0,14 | NTU |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 0,94 | mg/l |
| Azotany (NO3-) | <4,50 | mg/l |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36C±2C, 44±4h | 27 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,35 | mg/l |
| Liczba Legionella sp. | 0 | jtk/100ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Suma trihalometanów (THM) | 0,031 | mg/l |
| Trichlorometan (Chloroform) | 0,031 | mg/l |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 614 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 834 | mV |