Próbka nr: 015014/10/2018

Data poboru: 2018-10-30

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda z niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,7 | - |
| Chlor wolny | 0,60 | mg/l |
| Mętność | <0,10 | NTU |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 0,90 | mg/l |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36C±2C, 44±4h | 2 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,36 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 720 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 930 | mV |