Próbka nr: 034909/05/2019

Data poboru: 2019-05-07

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda z niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,6 | - |
| Chlor wolny | 0,60 | mg/l |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,43 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 778 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 988 | mV |