Próbka nr: 032143/10/2021

Data poboru: 2021-10-05

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski, Kryta Pływalnia: Woda na pływalni - cyrkulacja

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,2 | - |
| Chlor wolny | 0,20 | mg/l |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 1,49 | mg/l |
| Liczba mikroorganizmów (36°C) | 1 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,45 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 549 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 759 | mV |